## Slide 1: MODELOS DE PROTOCOLOS E REFERÊNCIA
Existem dois tipos básicos de modelos de rede: modelos de protocolo e modelos de referência.
O modelo TCP/IP é um modelo de protocolo porque descreve as funções que ocorrem em cada camada de protocolos dentro do conjunto TCP/IP.

## Slide 2: Modelo OSI

## Slide 3
Embora os modelos TCP/IP e OSI sejam os modelos básicos usados ao se discutir funcionalidades de rede, os projetistas de protocolos de rede, serviços ou dispositivos, podem criar seus próprios modelos para representar seus produtos.

## Slide 4
À medida que os dados da aplicação são passados pela pilha de protocolo em seu caminho para serem transmitidos pelo meio físico de rede, vários protocolos agregam informações a eles a cada nível.
Isso é comumente conhecido como o processo de encapsulamento.

## Slide 5
A forma que um pedaço do dado assume em qualquer camada é chamada de uma Unidade de Dados de Protocolo (PDU).
Durante o encapsulamento, cada camada sucessora encapsula a PDU que recebe da camada acima de acordo com o protocolo sendo usado. Em cada estágio do processo, uma PDU possui um nome diferente para refletir sua nova aparência.

## Slide 6
  Dados – O termo geral para a PDU usada na camada de Aplicação.
  Segmento – PDU de Camada de Transporte.
  Pacote – PDU de Camada de Rede.
  Quadro – PDU de Camada de Acesso à Rede.
  Bits - Uma PDU usada ao se transmitir dados fisicamente através do meio físico.

## Slide 7
A Camada de Aplicação TCP/IP inclui um número de protocolos que fornecem funcionalidade específica a uma variedade de aplicações de usuário final.
As Camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI são usadas como referências para desenvolvedores e fornecedores de software para produzir produtos que precisam acessar redes para comunicações.